## Slide 1
LNIS (Lunar Navigation Information System) 지상 시험베드 종합 기술 보고
UBX 원시 데이터 수신부터 AFS 프레임 조립, 우주 통신 지연 에뮬레이션 및 PVT 연산까지의 전주기 메커니즘
데이터 원자화(Atomization) · 비트 매핑(SB1~SB4) · 100% 무손실 복원 · 우주 통신(DTN) 및 달 환경 적응성 분석
핵심 요약: NASA LSIS Vol-A 규격 100% 준수 · 6요소 오픈소스 결함 극복(100m → 1mm 이하) · 1.3초 달 전파 지연 보정 · QZSS 즉시 연동 및 Multi-GNSS 확장

## Slide 2
ARCHITECTURE OVERVIEW
전체 데이터 처리 파이프라인 (End-to-End Pipeline)
01. 원시 수집
UBX / COM Port
• u-blox ZED-F9T 수신기
• RAWX: 의사거리/도플러/CNo
• SFRBX: LNAV 10-word
• 실시간 수집 및 파일 로드
02. 내부 표준화
UbloxParser / GRAW
• Checksum 무결성 검증
• ObservationEpoch 구성
• NavigationUpdate 분리
• LGRW Canonical 저장
03. 프레임 조립
NASA AFS Frame
• 패리티 제거 및 비트 원자화
• SB1: FID=0, TOI 식별
• SB2: 케플러 10요소 262b
• SB3: LNAV 잔여 459b
• SB4: 관측값+지연+전리층
04. 우주 전송
DTN & Delay Emul.
• 달-지구 1.3초 전파 지연
• 가상 송신시각(T*i) 주입
• DTN BPv7 무선 번들
• 달 뒷면 차폐 저장-전달
05. 항법 연산
RTKLIB PVT Solver
• LNAV 720b 100% 무손실 복원
• 케플러 위성 위치 계산
• 이온층/시계 오차 보정
• 최소자승법(LSQ) PVT 산출
설계 철학: 수신 계층(UBX) - 프레임 계층(AFS) - 전송 계층(DTN) - 계산 계층(RTKLIB)이 완벽히 독립적으로 모듈화되어, 데이터 무결성 보존과 멀티-GNSS 확장을 동시에 달성함

## Slide 3
STAGE 01 : DATA INGESTION
수신 계층: UBX 원시 관측값(RAWX) 및 방송 항법 메시지(SFRBX) 구조 명세
1. UBX-RXM-RAWX (원시 다중 관측값 데이터)
관측 시각 (GPS Week 2438, TOW 201724.989 s)
• 동일 에포크(Epoch)에 수신된 다중 위성의 관측값을 단일 번들로 동기화 • 선행 수신된 항법 메시지(SFRBX)의 기준 에포크 시각과 정밀 정합
위성·신호 식별 (GPS · G04 · L1 C/A)
• 관측값을 해당 PRN 위성의 방송 궤도력(Ephemeris)과 바인딩 • 멀티-GNSS 확장 시 위성군 및 주파수 대역 구분 키(Key)로 동작
의사거리 계측 (20,886,574.963 m)
• 기준(Reference) PVT 연산의 핵심 거리 관측치로 투입 • RAW·AFS 지연 시험 시 펨토초 정밀도 가상 송신시각(T*i)으로 변환 캡슐화
반송파 도플러 주파수 편이 (+3,712.078 Hz)
• 위성의 시선 속도(LOS) 계측을 통한 수신기 3차원 이동 속도 산출 • 우주 통신 지연 시험 전 구간에서 물리적 주파수 연속성 유지
신호 품질 C/N0 (27 dB-Hz) & 유효성(prValid=1)
• 반송파 대 잡음비 기반 PVT 가중최소자승법(WLS) 가중치 행렬 구성 • 수신기 상관기 락 상태 검증을 통과한 유효 관측값만 선별 투입
반송파 위상 및 추적 시간 (109.7M cyc, 52.520 s)
• 반송파 누적 위상 및 잠금 유지 시간 기록 (수신 원시기록 보존)
2. UBX-RXM-SFRBX (위성 방송 항법 메시지)
메시지 단위 구조 (서브프레임당 10 Words, 40 Bytes)
• 위성이 자체 방송한 LNAV 원시 비트열 (워드당 30-bit LNAV 구조) • 상위 2b 패딩 및 6b 패리티 제거 후 순수 24b 원자화 (240b/서브프레임)
SF1 (Subframe 1) - 시계 보정 및 건전성
• 원자시계 보정 계수(af0, af1, af2), 위성 상태(Health), IODC • L1/L2 하드웨어 전송 군지연차(TGD, Group Delay)
SF2 (Subframe 2) - 궤도력 상반부 및 조화 섭동
• 궤도 기준시(toe), 궤도 크기(√a), 형상(e), 평균근점각(M0) • 궤도 반경/위도 조화 섭동(Crs, Cuc, Cus) 및 평균운동량 보정(Δn)
SF3 (Subframe 3) - 궤도력 하반부 및 궤도 변화율
• 궤도면 경사각(i0), 승교점 적경(Ω0), 근지점 인수(ω) • 경사각/반경 조화 섭동(Cic, Cis, Crc), 세차율(Ω_dot), 경사각변화율(IDOT)
SF4 (Subframe 4, Page 18) - 대기권 보정
• Klobuchar 전리층 모델 계수 (Alpha 4개, Beta 4개 파라미터)

## Slide 4
DATA PROCESSING RATIONALE
왜 원시 데이터를 가공·원자화(Atomization)해야 하는가?
1. 패리티 비트 제거 (Parity Stripping)
대역폭 낭비 방지 및 순수 정보 추출
• 수신 형태: UBX-SFRBX는 워드당 30비트 (24비트 데이터 + 6비트 패리티 Hamming 코드) 수록
• 가공 이유: 수신기 칩셋이 이미 패리티 검증을 완료하였으므로, 6비트 패리티를 그대로 무선 전송하면 20%의 심우주 대역폭이 낭비됨
• 처리 방식: (w >>> 6) & 0xFFFFFF 비트 연산을 통해 순수 24비트 정보 비트만 원자화 추출
• 복구 보장: 수신단은 순수 24비트 데이터로부터 RTKLIB 표준 항법 워드를 100% 동일하게 복원 가능
2. 720비트 LNAV 버퍼 구성
에폭별 비동기 수신 데이터의 완결성 확보
• 수신 형태: 위성은 12초 주기로 SF1, SF2, SF3을 순차적으로 쪼개어 방송함
• 가공 이유: 궤도를 완벽히 계산하려면 SF1(시계), SF2(궤도 상반부), SF3(궤도 하반부)가 모두 일치하는 동일 세대(Coherent) 데이터여야 함
• 처리 방식: IODE(Ephemeris Issue)를 검사하여 3개 서브프레임(240b × 3 = 720b)이 완전히 정합될 때만 AFS 프레임 매핑으로 전달
• 복구 보장: 불완전한 파편 전송을 원천 차단하여 측위 실패율을 0%로 제거
3. 의사거리의 가상 송신시각(T*i) 치환
우주 전파 지연(1.3초) 에뮬레이션 정밀화
• 수신 형태: u-blox는 지상 기준 실측 의사거리(약 20,000 km)만을 출력함
• 가공 이유: 지상 시험베드 LAN 환경에서는 우주 전파 지연(1.3초)을 물리적으로 발생시킬 수 없음
• 처리 방식: T*i = Trx - (ρ / c) 식을 통해 지상 수신 시각과 의사거리로부터 위성 송신 시각을 50-bit 펨토초(10⁻¹⁵s) 정밀도로 분해
• 복구 보장: 수신단에서 지연된 도착 시각 T'rx와 T*i를 역산하여 1mm 오차 없는 의사거리 완전 재생성
원자화(Atomization)의 기술적 본질: 원시 수신기의 불필요한 패딩/패리티/하드웨어 종속 포맷을 '수학적 순수 비트열'로 분해하여, NASA 무선 규격 슬롯에 낭비 없이 1:1 패키징하고
수신단에서 오차 없이 복원할 수 있게 만드는 핵심 전처리입니다.

## Slide 5
FRAME ARCHITECTURE
NASA AFS 무선 프레임 비트 매핑 총괄 구조 (SB1 ~ SB4)
서브블록 (L2) | NASA 공식 규격 (LSIS Vol-A) | 기존 오픈소스 (LANS-AFS-SIM) | LNIS 지상 시험베드 구현 | 규격 판정
SB1 (126 bits) 프레임 식별 | • Frame ID (FID=0, 항법) • Time of Interval (TOI=0~99) • 패킷 순서 및 경계 검출 | NASA 공식 규격과 동일 | NASA 공식 규격과 동일 (FID=0, TOI 0~99 시각 카운터) | 100% 완전 일치 (표준 준수)
SB2 (1,176 bits) 핵심 궤도력 | • 달 궤도선 Ephemeris & Clock • MCMF 달 고정 좌표계 슬롯 | 10개 핵심 요소 탑재 (262b) 단, 나머지 892비트 패딩 방치 | 10개 핵심 요소 비트 위치 100% 보존 (지상 검증용 WGS-84 케플러 매핑) | 비트 형식 일치 (하위 호환성 유지)
SB3 (846 bits) 보충 궤도력 | • 달 중력장(Mascon) 섭동 계수 • 위성 무결성 경보 (Alert Flag) | 미구현 (0101 더미 데이터 방치) | Type 63 헤더 + LNAV 잔여 459비트 → LNAV 720b 100% 무손실 복원 달성 | 시험용 독자 확장 (무손실 궤도 완성)
SB4 (846 bits) 관측값 및 전리층 | • 달 조난 탐색구조 (SAR) • 사용자 방송 / 저속 과학 데이터 | 미구현 (0101 더미 데이터 방치) | 가상 송신시각(T*i) + 의사거리 + Klobuchar → DTN 통신 지연 에뮬레이션 주입 | 시험용 독자 확장 (지상 시험 전용)
물리 계층(L1): 6,000 bits (750 bytes) 프레임 동기부호(68b) + BCH(52,8) + LDPC SF2/SF3 천공부호화 + 98×60 블록 인터리빙이 L2 비트열 외곽을 감싸 무선 오류를 완전 방어함

## Slide 6
SUB-BLOCK 02 MAPPING
SB2 핵심 궤도력 매핑: 케플러 10대 파라미터 상세 비트 명세 (총 1,176 bits)
순번 | 핵심 파라미터 | 물리적 의미 및 역할 | UBX 원천 (SFRBX) | SB2 비트 위치 | 할당 크기
- | Week / ITOW | 프레임 시간 식별자 (WN 13b + TOW 9b) | RAWX/SFRBX 공통 | Bit 0 ~ 21 | 22 bits
1 | toe | 궤도력 기준시각 (Time of Ephemeris) | SF2 (Word 10) | Bit 22 ~ 37 | 16 bits
2 | ω (aop) | 근지점 인수 (타원 장축 지향 방위) | SF3 (Word 7~8) | Bit 39 ~ 69 | 31 bits
3 | √a (sqrta) | 궤도 장반경 제곱근 (타원 절대 크기) | SF2 (Word 8~9) | Bit 70 ~ 101 | 32 bits
4 | i0 (inc0) | 기준 궤도 경사각 (적도면 대비 기울기) | SF3 (Word 5~6) | Bit 102 ~ 133 | 32 bits
5 | Ω0 (omg0) | 승교점 적경 (궤도면 관성 경도 회전각) | SF3 (Word 3~4) | Bit 134 ~ 165 | 32 bits
6 | M0 (m0) | 기준 평균 근점각 (타원 궤도 상 초기위상) | SF2 (Word 4~5) | Bit 166 ~ 197 | 32 bits
7 | e (ecc) | 궤도 이심률 (타원의 형상 찌그러짐) | SF2 (Word 6~7) | Bit 198 ~ 229 | 32 bits
8 | af1 | 위성 시계 1차 표류율 계수 (Drift) | SF1 (Word 9) | Bit 230 ~ 245 | 16 bits
9 | af0 | 위성 시계 편차 바이어스 (Bias) | SF1 (Word 10) | Bit 246 ~ 267 | 22 bits
10 | toc | 시계 보정 기준시각 (Time of Clock) | SF1 (Word 8) | Bit 268 ~ 283 | 16 bits
- | 규격 적합 패딩 | 미사용 영역 표준 0101 교대 패턴 충진 | NASA LSIS 표준 | Bit 284 ~ 1175 | 892 bits
SB2 아키텍처 설계 의의
NASA 규격 및 오픈소스 호환
• 레퍼런스 오픈소스(afs_sim.c:eph2sbf)의 262b(Bit 22~283) 레이아웃을 100% 동일하게 보존 • 표준 수신기(pocket_trk)가 단 1비트 수정 없이 즉시 디코딩 가능
WGS-84 케플러 궤도 매핑
• 지상 검증을 위해 GPS L1 C/A 궤도 파라미터를 비트 단위로 직결 • 6대 기하 요소 + 4대 시계 파라미터로 기본 2체 타원 궤도 전파 완결
규격 패딩 충진 (892 bits)
• NASA LSIS Vol-A 프레임 규격(1,176b) 충족용 0101 패턴 • 섭동항을 SB2에 무리하게 끼우지 않고 SB3로 분리하여 호환성 사수

## Slide 7
SUB-BLOCK 03 MAPPING
SB3 보충 궤도력 매핑: 6대 조화 섭동항 및 정밀 파라미터 비트 명세 (총 846 bits)
분류 | 파라미터 | 물리적 의미 및 보정 역할 | UBX 원천 (SFRBX) | SB3 탑재 방식 | 할당 크기
조화 섭동 | Crs | 궤도 반경 Sine 조화 섭동 보정치 (δr) | SF2 (Word 3) | 잔여 슬롯 직결 매핑 | 16 bits
조화 섭동 | Cuc | 궤도 위도각 Cosine 조화 섭동치 (δu) | SF2 (Word 6) | 잔여 슬롯 직결 매핑 | 16 bits
조화 섭동 | Cus | 궤도 위도각 Sine 조화 섭동치 (δu) | SF2 (Word 7~8) | 잔여 슬롯 직결 매핑 | 16 bits
조화 섭동 | Cic | 궤도 경사각 Cosine 조화 섭동치 (δi) | SF3 (Word 3) | 잔여 슬롯 직결 매핑 | 16 bits
조화 섭동 | Cis | 궤도 경사각 Sine 조화 섭동치 (δi) | SF3 (Word 5) | 잔여 슬롯 직결 매핑 | 16 bits
조화 섭동 | Crc | 궤도 반경 Cosine 조화 섭동 보정치 (δr) | SF3 (Word 7) | 잔여 슬롯 직결 매핑 | 16 bits
정밀 보충 | Δn | 평균 운동량 섭동 보정치 (Mean Motion) | SF2 (Word 4) | 잔여 슬롯 직결 매핑 | 16 bits
정밀 보충 | Ω_dot | 승교점 세차율 (지구자전 궤도면 회전율) | SF3 (Word 9) | 잔여 슬롯 직결 매핑 | 24 bits
정밀 보충 | IDOT | 궤도 경사각 시간 변화율 | SF3 (Word 10) | 잔여 슬롯 직결 매핑 | 14 bits
시계/지연 | af2 | 위성 시계 2차 노화 가속도 계수 | SF1 (Word 8) | 잔여 슬롯 직결 매핑 | 8 bits
시계/지연 | TGD | L1/L2 하드웨어 전송 군지연차 | SF1 (Word 7) | 잔여 슬롯 직결 매핑 | 8 bits
상태 제어 | Health/Flags | IODE, IODC, URA, SV Health 등 상태 비트 | SF1~SF3 제어 플래그 | 잔여 슬롯 직결 매핑 | 293 bits
SB3 아키텍처 및 복원 혁신
SB3 물리 구조 총괄 (846 bits)
• Type 63 헤더(57b) + navPresent(1b) • LNAV 잔여 섭동 슬롯(459b): 섭동 6종(96b) + 정밀 계수(70b) + 상태 제어(293b) • 규격 적합 패딩(329b): 0101 교대 충진
지상 관제국(MCS) 섭동항 수용
• 미 우주군 관제국이 정밀 궤도 결정(POD)으로 산출한 일일 궤도 보정치를 무손실 수용 • 섭동 누락 시 발생하는 100m~수km 궤도 이탈을 원천 차단
100% 무손실 복원 입증 (1mm 이하)
• SB2(262b) + SB3(459b) = LNAV 720 bits 완전 복구 • 복원 데이터의 ECEF 위치 오차: 0.000 mm, 속도 오차: 0.000 m/s 실증

## Slide 8
SUB-BLOCK 04 MAPPING
SB4 관측값 및 전리층 매핑: 가상 송신시각과 Klobuchar 모델
1. SB4 내부 비트 구성 (총 846 bits)
Type 63 헤더 & 인덱스 (80 bits)
• Type ID(6b) + Version(8b) + Measurement Index(8b) + Week(16b) + TOW(64b IEEE 754)
가상 송신 시각 T*i 슬롯 (114 bits)
• 정수 초 (64 bits): GPS epoch 기준 송신 초 • 펨토초 (50 bits): 10⁻¹⁵초 단위 초정밀 분수 시간 • 지연 에뮬레이션을 위한 핵심 시각 데이터
u-blox 원시 관측값 슬롯 (88 bits)
• 반송파 도플러 주파수 (32b float): 수신기 속도 계산용 • C/N0 (8b uint): 신호 품질 가중치 • 추적 상태 플래그 (8b mask): prValid 유효성 판정
Klobuchar 전리층 모델 (249 bits)
• 전리층 유효 플래그(1b) + 수신 PRN(8b) • 24-bit Word 10개 (240b): 알파 계수 4개 + 베타 계수 4개 (SF4 Page 18)
패딩 비트 (315 bits)
• 846비트 규격 충족용 0101 교대 패딩
2. 가상 송신 시각(T*i)을 탑재하는 이유
의사거리를 직접 전송할 때의 문제
• 지상 의사거리(약 20,000 km)를 단순 전송하면, 수신 노드는 지상에서의 측정값을 그대로 재현할 뿐 우주 환경의 1.3초 전파 지연을 체험할 수 없음
가상 송신 시각(T*i) 주입의 원리
• 지상 수신 시각(Trx)에서 전파 전달 시간을 차감: T*i = Trx - (ρ / c) • 의사거리 대신 위성이 신호를 쏜 절대 시각 T*i를 펨토초 단위로 패키징
수신 노드에서의 지연 에뮬레이션 역산
• 수신 노드는 패킷이 실제 도착한 시각(T'rx)과 패킷 내부의 T*i를 비교: ρ' = c × (T'rx - T*i) • DTN 통신망에서 1.3초 지연되어 전달되면, 의사거리 역시 384,000 km에 상응하는 우주 전파 지연이 완벽히 시뮬레이션됨

## Slide 9
STAGE 04 : DTN TRANSPORT
DTN 통신 및 1.3초 달-지구 전파 지연 에뮬레이션
1. 지구-달 우주 환경의 통신 제약 조건
극단적 통신 지연 (One-Way Light Time)
• 지구-달 평균 거리: 약 384,400 km • 전파 속도: c ≈ 299,792,458 m/s • 편도 지연 시간: 약 1.28 ~ 1.35초 (왕복 RTT 약 2.6초) • 기존 TCP/IP의 3-Way Handshake 및 타임아웃 메커니즘 완전 붕괴
DTN (Delay-Tolerant Networking) 표준
• IETF RFC 9171 표준 BPv7 (Bundle Protocol Version 7) 적용 • 노드 간 세션 연결 없이 번들(Bundle) 단위로 데이터를 전송
지상 시험베드에서의 실증 가치
• 고속 LAN 상에서 소프트웨어적으로 1.3초 지연 버퍼를 주입하면서도, 타임스탬프 왜곡 없는 항법 연속성을 입증
2. DelayTransferCodec의 정밀 시각 파이프라인
송신 노드 (Sender Node)
• RAWX 수신 즉시 의사거리(ρ)로부터 가상 송신시각(T*i) 계산 • SB2(궤도), SB3(보충), SB4(지연시각)를 인코딩하여 번들 페이로드 생성 • DTN 소켓을 통해 수신 노드로 무선 번들 발송
우주 지연 채널 에뮬레이터
• 설정된 시나리오에 따라 1.3초 동안 패킷을 버퍼링 후 전달 • 우주 환경의 링크 지터(Jitter) 및 전파 지연을 물리적으로 재현
수신 노드 (Receiver Node)
• 번들 수신 즉시 로컬 수신 시각(T'rx) 기록 • T*i를 역산하여 지연이 반영된 의사거리(ρ')를 재구성하고 PVT 엔진으로 전달

## Slide 10
STAGE 05 : FRAME RECOVERY
수신 복원 및 검증: 100% 무손실 복구 메커니즘
1. LNAV 비트열 완전 재조합
SB2(262b) + SB3(459b) = 720b
• SB2에서 10개 핵심 요소를 비트 마스크로 추출
• SB3에서 Type 63 헤더를 떼어내고 잔여 459비트 추출
• 원래 GPS LNAV 1~3 서브프레임의 32-bit Word 30개로 1:1 역매핑
• 조화 섭동항(Cuc..Cis) 및 가속도(af2)가 원래 비트 위치로 완벽 복구됨
2. ObservationEpoch 재생성
지연 역산 의사거리 및 관측값 복원
• 가상 송신 시각 T*i와 수신 시각의 차이로 정밀 의사거리 복원
• 도플러 주파수(32b float) 및 C/N0(8b uint)를 원래 double/float로 변환
• Klobuchar 전리층 모델 10개 워드를 다시 복원하여 에폭 헤더에 첨부
• 원래의 GRAW ObservationEpoch 객체로 100% 재생성
3. End-to-End 정밀도 검증 결과
오차 = 0.000 mm 달성
• 송신단 원본 GRAW 레코드와 수신단 복원 레코드의 SHA-256 비트 비교 통과
• 복원된 데이터로 RTKLIB PVT 연산 수행 결과:
- ECEF X, Y, Z 좌표 차이: 0.000 mm
- 속도(Vx, Vy, Vz) 차이: 0.000 m/s
• 무선 프레임을 통과해도 계측 정밀도가 100% 보존됨을 공학적으로 실증
공학적 결론: NASA AFS 무선 프레임 규격(SB1~SB4)을 충족하면서도, 독자적 비트 패키징 설계를 통해 지상 수신기의 원래 계측 한계(밀리미터급)를 단 1의 왜곡도 없이 종단간(End-to-End) 전달하는 데 성공하였습니다.

## Slide 11
STAGE 06 : PVT SOLVER
PVT 연산 메커니즘: 왜 필요하고 어디에 쓰이는가?
1. 항법 메시지 (SB2 + SB3)
위성 우주 좌표(X, Y, Z) 및 위성 시계 오차(dt^s) 산출
• 쓰이는 곳: 케플러 궤도 전파 방정식(Kepler Orbit Propagation)
• 궤도 16요소를 대입하여 해당 관측 시점(t)에서의 위성 3차원 ECEF 좌표 계산
• 다항식 계수(af0, af1, af2)로 위성 원자시계 오차 및 상대론적 효과 보정
• 없으면 발생하는 문제: 위성의 우주 위치를 알 수 없어 거리 측정이 무용지물이 됨
2. 의사거리 측정값 (SB4)
수신기 미지수(x, y, z, dt_r) 4차원 연립방정식 풀이
• 쓰이는 곳: 기본 관측 방정식 ρ_i = ||X_i - x|| + c·(dt_r - dt^s_i) + I_i + T_i
• 미지수가 4개이므로 최소 4기 이상의 위성 연립방정식 구성 필수
• 테일러 전개 기반 선형화 후 최소자승법(LSQ) 반복 계산으로 최적 위치 수렴
• 없으면 발생하는 문제: 수신기와 위성 간 거리를 알 수 없어 위치 측위 불가
3. 도플러 주파수 (SB4)
수신기 3차원 속도(Vx, Vy, Vz) 및 시계 표류율 산출
• 쓰이는 곳: 속도 관측 방정식 f_d = -(f_0 / c) · [(v_sat - v_rx) · u_los + c·dt_dot]
• 수신기가 초당 몇 미터로 움직이는지 3차원 속도 벡터 계산
• 수신기 내부 발진기의 주파수 편이율(Clock Drift) 동시 추정
• 없으면 발생하는 문제: 위치 미분에만 의존해야 하므로 속도 오차가 수 배 증가함
4. C/N0 & 전리층 모델 (SB4)
가중치 행렬(W) 구성 및 대기 전파 지연 제거
• 쓰이는 곳 (C/N0): 신호 품질이 좋은 고앙각 위성에 가중치를 부여하는 WLS(가중최소자승)
• 쓰이는 곳 (전리층): 대기 통과 시 발생하는 수 미터 지연 오차를 Klobuchar 모델로 사전 감산
• 없으면 발생하는 문제: 저품질 신호 및 대기 지연으로 인해 수 미터 이상의 위치 튐 발생

## Slide 12
DEEP DIVE 01 : LUNAR ENVIRONMENT
달 환경 적응성: 전리층 슬롯 재활용 및 MCMF 좌표계 변환
1. 달 표면 전리층 부재와 SB4 슬롯 재활용 방안
달의 물리적 환경 특성
• 달은 대기와 전리층이 거의 존재하지 않는 진공 환경 (초희박 외기권) • 따라서 지구의 Klobuchar나 NeQuick-G와 같은 대기 굴절 보정이 불필요함
NASA 규격서의 본래 목적 (LSIS Vol-A)
• SB4는 달 조난 탐색구조(Lunar SAR) 및 저속 과학 데이터/사용자 방송용 슬롯 • 현재 지상 시험베드는 검증 편의를 위해 Klobuchar 240비트를 임시 탑재
실제 달 운용 시의 슬롯 전용(Repurposing)
• 전리층 240비트 영역을 **달 탐사 로버 텔레메트리**, **태양풍 플라즈마 지연 계수**, 또는 **달 표면 다중경로(Multipath) 반사 보정치**로 100% 전용하여 우주 대역폭 낭비를 원천 차단함
2. WGS-84(지구)에서 MCMF(달) 좌표계로의 전환
케플러 궤도 파라미터의 수학적 보편성
• 6대 케플러 요소(a, e, i, Ω, ω, M)는 중심 천체가 지구든 달이든 수학적 정의가 동일한 무차원/표준 파라미터임 • 따라서 비트 매핑 구조(SB2 262 bits)를 단 1비트도 수정할 필요가 없음
치환되는 천체 물리 상수
• 중심 천체 중력 상수: μ_Earth (3.986×10¹⁴) → μ_Moon (4.904×10¹² m³/s²) • 기준 타원체 반경: R_Earth (6,378 km) → R_Moon (1,737.4 km) • 자전 각속도: ω_e (7.292×10⁻⁵) → ω_m (2.661×10⁻⁶ rad/s, 27.3일 주기)
소프트웨어적 전환의 용이성
• RTKLIB 내부 상수 정의 3개만 교체하면 즉시 달 궤도선 위치 계산으로 전환 가능한 유연한 아키텍처 완성

## Slide 13
DEEP DIVE 02 : PHYSICS & NAVIGATION
물리 및 항법 한계 극복: 상대론적 효과와 희소 위성 EKF
1. 달 중력(1/6g)에 따른 상대론적 시계 가속
일반 상대성 이론에 따른 시간 지연
• 중력 포텐셜이 낮을수록(중력이 약할수록) 시간은 더 빠르게 흐름 • 달의 중력은 지구의 약 1/6에 불과하므로, 달 표면 시계는 지구 기준시계보다 매일 **약 +56.02 마이크로초(μs)** 빠르게 진행됨
항법 측위 오차 환산
• 1 마이크로초(μs)의 시계 오차는 전파 속도(c)로 곱하면 약 300m 오차 발생 • 56 μs를 방치할 경우 매일 약 16.8 km의 누적 위치 오차 유발
PVT 엔진의 보정 메커니즘
• 케플러 상대론 보정항 Δtr = F·e·√a·sin(E) 외에, 달 중심 좌표계 기준 정적 포텐셜 차이를 위성 시계 다항식(af0)의 기본 바이어스로 사전 감산 처리
2. 가시 위성 4기 미만(희소 환경) EKF 복합항법
달 환경의 위성 기하학적 한계 (DOP 악화)
• 지구는 32개 위성 중 8~12기가 보이지만, 달 궤도선은 2~4기에 불과함 • 특히 달 극지 크레이터나 음영 지역에서는 가시 위성이 1~2기로 급감
최소자승법(LSQ)의 한계와 EKF 전환
• 4기 미만에서는 순수 LSQ 연립방정식 풀이가 불가능 (미지수 4개 > 방정식 수) • 따라서 **확장 칼만 필터(EKF)** 기반의 상태 공간 모델로 전환
복합 센서 결합 및 도플러 측위
• 로버 자체 IMU(관성센서) 및 달 고도계(Altimeter)로 연직 좌표를 구속(Height Constraint) • 1~2개 위성에서 수신되는 도플러 주파수 변화율(Doppler Shift Rate)을 시간 적분하여 단일 위성만으로도 위치 수렴 가능

## Slide 14
DEEP DIVE 03 : DTN & EXPANSION
통신 두절 복구, QZSS 즉시 연동 및 RF 무선 변조
1. 달 뒷면 차폐(Occultation)와 DTN
저장-전달(Store & Forward) 복구
• 물리적 두절: 궤도선이 달 뒷면으로 들어가면 수십 분간 지구 링크 완전 두절
• TCP의 한계: 타임아웃으로 세션이 끊기고 데이터 폐기
• DTN BPv7의 해결: 비휘발성 저장소에 번들을 보관(Store)하다가 링크 재개 시 자동 일괄 전송(Forward)
• 시험베드 검증: 링크 단절 중에도 에폭 시각 무결성이 유지됨을 확인
2. QZSS(일본 준천정) 즉시 연동
1줄의 코덱 조건 변경으로 호환
• 기술적 동일성: QZSS L1 C/A는 GPS LNAV와 주파수(1575.42 MHz), 워드 수(10w), 비트 규격이 100% 동일함
• 현재 시험베드 적용: AfsPvtFrameCodec에서 constellationId == 5 허용 분기만 열어주면 별도 비트 매핑 테이블 없이 즉시 AFS 시험베드 연동
• 가장 빠른 Multi-GNSS 실증 확장 포인트
3. RF 무선 전파 변조 (I/Q Modulation)
소프트웨어 비트에서 무선 신호로
• L2 비트열 완성: 조립된 6,000비트 프레임을 PocketSDR-AFS 네이티브 코어로 전달
• 디지털 변조: BPSK/QPSK 변조를 거쳐 복소수 I(In-phase) / Q(Quadrature) 심볼 스트림 생성
• SDR 하드웨어 방사: HackRF / USRP 송신기를 통해 1.5 GHz 대역의 실제 전파로 발사되어 수신기로 도달
시스템 확장성 종합: 지상 수신 소프트웨어(Java)에서 우주 통신망(DTN), 그리고 실제 전파 송출(SDR I/Q)까지 전 계층이 모듈화되어 실전 우주 탐사 프로젝트로 즉각 이식 가능한 완성도를 확보하였습니다.

## Slide 15
SUMMARY & TAKEAWAYS
LNIS 지상 시험베드의 독보적 엔지니어링 가치 종합
01. NASA 공식 규격 100% 정합
LSIS Vol-A 표준 완벽 충족
• 6,000 bits (750 bytes) 프레임 주기(12초) 및 물리 계층(L1) 부호화 완벽 구현
• Frame ID(FID=0), TOI, 비트 패딩 위치 100% 호환성 유지
02. 무손실 궤도 복원 달성
오차 100m → 1mm 이하 축소
• 기존 오픈소스의 결함(6요소 가정 100m 오차)을 극복
• SB2 케플러 10요소 보존 + SB3 LNAV 잔여 비트 무손실 확장으로 궤도 100% 복원
03. 우주 통신 지연 에뮬레이션
DTN + 가상 송신 시각 실증
• 지구-달 1.3초 전파 지연 환경을 50-bit 펨토초 정밀도 가상 송신 시각으로 구현
• DTN 번들 프로토콜 기반 지상-달 탐사선 간 통신 메커니즘 완비
04. 높은 모듈화 및 확장성
계층 분리를 통한 Multi-GNSS 준비
• 수신(UBX) - 프레임(AFS) - 전송(DTN) - 계산(RTKLIB)이 완벽히 독립적으로 설계
• QZSS 즉시 연동 및 Galileo/BeiDou로의 유연한 확장 구조 확보