## Slide 1
한국항공우주학회 학술발표회 (KSAS Conference Poster Session)
달 탐사 항법신호(LunaNet AFS)의 우주 지연감내네트워크(DTN/HDTN) 전송을 위한 프레임 부호화 및 시계오차 흡수 기반 측위 검증 시스템 설계
Design and Verification of an AFS Frame Encoding and Clock-Bias-Absorbing PVT Testbed over Delay-Tolerant Networks for Lunar Navigation
홍길동* · 김항공** · 이우주*** | *소속기관 우주항법연구실 (Space Navigation & Communication System Lab.)
1. 연구 배경 및 요약 (Abstract & Motivation)
Why LunaNet AFS over DTN/HDTN?
■ 연구 배경 및 필요성
• 달 탐사(Artemis 등) 확장에 따라 NASA는 달 표준 항법 신호인 LunaNet AFS(Augmented Forward Signal)와 우주 지연감내네트워크(DTN/HDTN) 결합을 추진 중
• 긴 전파 지연(Δt)과 간헐적 단절이 존재하는 DTN 환경에서 6,000-bit AFS 물리 프레임의 비트 무결성과 지연 의사거리 기반 PVT 측위 정확도를 동시에 실증할 플랫폼 필요
■ 핵심 검증 목표 2가지
• 목표 1 [프레임 전송 무결성]: NASA LSIS Vol. A 표준의 6,000-bit AFS 프레임(BCH + 5G NR LDPC + 98×60 인터리빙)이 ION-DTN 및 HDTN 번들 경로를 거쳐 100% 무손실 복호되는가?
• 목표 2 [공통 전파 지연의 시계오차 흡수]: 네트워크 전달 지연(Δt = R - S)이 의사거리(P'ᵢ = Pᵢ + c·Δt)에 더해질 때, 가우스-뉴턴 단독측위(SPP) 해법기가 3차원 위치(x, y, z) 왜곡 없이 수신기 시계오차(dt_r)로 분리·흡수하는가?
■ 적용 국제 표준 및 오픈소스 레퍼런스
• NASA LSIS Vol. A v1.0 (2025.02) & Baseline V5.0 (pp. 34–38, Figure 9, Table 12~15)
• Kocabas & Atalar (2003) 최소 비주기 자기상관 동기 부호 / 3GPP TS 38.212 5G NR QC-LDPC (BG2)
• IS-GPS-200N (LNAV SF1~3 & SF4 Page 18 Klobuchar) / u-blox ZED-F9T (UBX-20033630)
• LANS-AFS-SIM, PocketSDR-AFS, RTKLIB 2.4.3 (pntpos), Radford Neal LDPC-codes
2. 종단간 시스템 아키텍처 (System Architecture)
Symmetric Sender & Receiver Node Pipeline over ION-DTN / NASA HDTN
■ 송신 노드 (Sender Node: GNSS 수집 · 부호화 · 기준 PVT 산출)
• u-blox ZED-F9T 실시간 시리얼 수집(UBX-RXM-RAWX / SFRBX) 또는 .ubx / .graw 파일 업로드
• 수신기 자체 NAV-PVT에 의존하지 않고 내장 RTKLIB pntpos()로 송신 Reference PVT 직접 계산
• 시험 시작 시각(S) 기준 가상 송신 시각 T*ᵢ = S - Pᵢ/c 산출 및 6,000-bit AFS 프레임 부호화
• 정답 유출 방지를 위해 원본 의사거리(Pᵢ) 및 Reference PVT는 전송 번들 페이로드에서 완전 배제
■ 우주 링크 어댑터 계층 (4-Way DTN / HDTN Interoperability)
• RFC 5050(BPv6) / RFC 9171(BPv7) 및 CCSDS 734.2-B-1 번들 프로토콜 적용
• 4가지 라우팅 조합 지원: DTN → HDTN, DTN → DTN, HDTN → DTN, HDTN → HDTN
• ION SDR Heap 메모리, HDTN 파이프라인 번들 용량, TCPCL 세그먼트 크기 및 보관 정책 실시간 제어
■ 수신 노드 (Receiver Node: 복호화 · 의사거리 재구성 · 사후 검증)
• 번들 수신 완료 시각(R) 기록 → 98×60 디인터리빙 및 5G NR LDPC / CRC-24Q 복호
• 복원된 T*ᵢ와 수신 시각 R로 지연 의사거리 재계산: P'ᵢ = c·(R - T*ᵢ) = Pᵢ + c·Δt
• 독립 RTKLIB SPP 계산 완료 후, 노드 간 관리 REST API로 Reference PVT를 조회하여 잔차 검증
3. NASA LSIS 6,000-Bit AFS 물리 프레임 및 확장 설계
Physical Layer FEC Pipeline & LNIS-AFS-GNSS-v5 Bit Allocation
■ 물리 계층 프레임 구조 (6,000 Symbols = 750 Bytes / SV, 12초 주기 @ 500 sps)
• SP (68 symbols): 0xCC63F74536F49E04A 고정 동기 패턴 (최소 비주기 자기상관 부호, PSL = 4)
• SB1 (52 symbols): FID(2b) + TOI(7b) → MSB 1b 직결 + (51,8) Systematic BCH 부호화 (생성다항식 0x47)
• SB2 (2,400 symbols): 1,176 data bits + CRC-24Q(24b) → 5G NR LDPC (BG2, Z=24) + 48b 천공 (핵심 케플러 궤도력)
• SB3 & SB4 (각 1,740 symbols): 각 846 data bits + CRC-24Q(24b) → 5G NR LDPC (BG2, Z=18) + 36b 천공
• 98 × 60 블록 인터리버: SB2+SB3+SB4(5,880 symbols)를 98열×60행 행렬에 열 방향 기록 후 행 방향 독출
■ LNIS 측위 검증용 확장 영역 (SB3 & SB4, 각 846 Data Bits)
• 공통 헤더 (57 bits): type(6b=63) + version(8b=5) + block(3b=3/4) + epochIndex(32b) + PRN(8b)
• SB3 (보충 LNAV 459b): 조화 섭동항(Crs~Cic), TGD, 궤도경사 변화율 및 이심률(e) LSB 1-bit 잔여분 무손실 보존
• SB4 (지연 관측 670b): Week(16b) + TOW(64b) + 114-bit 가상 송신 시각(T*ᵢ) + Doppler(32b) + C/N₀(8b) + Klobuchar 전리층 SF4 Page 18(240b) + 114-bit 시험 시작 시각(S)
• 114-Bit Femtosecond 타임스탬프: 64b Unix 초 + 50b 펨토초(10⁻¹⁵ s)로 광속 곱셈(c·Δt) 양자화 오차 완전 제거
4. 수학적 모델: 전파 지연 주입 및 시계오차 흡수 원리
Dual Timestamp Separation & 4-Unknown Gauss-Newton Formulation
■ 원래 위성 송신 시각(t_tx) vs. 보정 가상 송신 시각(T*ᵢ)의 이중 활용
• 원래 위성 송신 시각 t_tx (SB1/SB2): 위성이 신호를 방출한 원본 GNSS 시각(t₀) → RTKLIB satpos()에서 위성 3차원 좌표 (Xᵢ, Yᵢ, Zᵢ) 및 위성 시계오차(dtˢᵢ) 산출에 사용
• 가상 송신 시각 T*ᵢ (SB4): 송신 노드가 시험 시작 시각(S)에 합성 → T*ᵢ = S - (Pᵢ / c) --- (식 1)
• 지연 의사거리 P'ᵢ 복원: 수신 완료 시각 R(전파 지연 Δt = R - S)에서 재구성 → P'ᵢ = c·(R - T*ᵢ) = Pᵢ + c·Δt --- (식 2)
■ 4미지수 최소자승 관측 방정식과 시계오차(dt_r) 흡수 증명
• 상태 벡터 x = [x, y, z, c·dt_{r,rx}]ᵀ 에 대한 비선형 관측 방정식:
• Pᵢ + c·Δt = √((Xᵢ - x)² + (Yᵢ - y)² + (Zᵢ - z)²) + c·dt_{r,rx} - c·dtˢᵢ + Iᵢ + Tᵢ + εᵢ --- (식 3)
• 자코비안 설계 행렬 H ∈ R^{N×4}의 i번째 행: Hᵢ = [ -(Xᵢ-x)/ρᵢ, -(Yᵢ-y)/ρᵢ, -(Zᵢ-z)/ρᵢ, 1 ] --- (식 4)
• 모든 위성(i=1..N)에 동일하게 더해진 공통 거리 c·Δt는 H 행렬의 4번째 열([1, 1, ..., 1]ᵀ)과 완벽히 선형 종속!
• 따라서 3차원 위치 해 (x, y, z)는 왜곡 없이 보존되며, 전파 지연 Δt는 전량 수신기 시계오차로 흡수됨:
• dt_{r,rx} ≈ dt_{r,ref} + Δt ⇒ 시간 잔차 δt_{res} = (dt_{r,rx} - dt_{r,ref}) - Δt ≈ 0 --- (식 5)
5. 실험 환경 및 종단간 검증 결과 (Experimental Results)
End-to-End Verification across GNSS_RAW, AFS_METADATA, and IQ_SAMPLE Modes
■ 시험 환경 구성 (Experimental Setup)
• GNSS 수신기: u-blox ZED-F9T (GPS L1 C/A 원시 의사거리·도플러 및 LNAV 300-bit 서브프레임)
• 네이티브 엔진: libLnisAfsCodec.so (JNA 5.17, RTKLIB 2.4.3 pntpos, LANS-AFS-SIM, PocketSDR-AFS, LDPC-codes)
• RF I/Q 시험: afs_sim 90초 합성(거리 감쇠 20,200 km) → pocket_trk 20배속 비동기 상관 추적($IQOBS / $IQAFS)
■ 전송 모드별 복원 무결성 및 PVT 정밀도 비교 요약
• Mode 1 [GNSS_RAW]: SHA-256 100% 일치 | 3D 위치 변화 < 10⁻³ m | 시계오차 잔차 |δt_{res}| ≈ 0.000 s (< 1 μs)
• Mode 2 [AFS_METADATA v5]: 6,000-bit BCH/LDPC/CRC-24Q 100% 복원 | 3D 위치 변화 < 10⁻³ m | |δt_{res}| ≈ 0.000 s
• Mode 3 [IQ_SAMPLE 90s]: 2 ms 상관 추적 및 $IQAFS 궤도력 자체 복원 성공 | 외부 JSON 보조 없이 연속 PVT 산출
■ 핵심 실험 분석
• 네트워크 지연 Δt로 인해 수신 의사거리 P'ᵢ가 수백만 미터(c·Δt) 증가했음에도 3D 위치 해는 송신 Reference PVT와 일치
• 미세한 sub-mm 위치 차이는 관측 에폭이 t₀ + Δt로 이동함에 따른 지구 자전(Sagnac 효과) 보정량 차이로 설명됨
6. 결론 및 주요 참고문헌 (Conclusion & References)
Summary of Contributions & Authoritative Citations
■ 결론 (Conclusion)
• NASA LSIS Vol. A v1.0 / V5.0 표준 6,000-bit AFS 물리 프레임과 우주 DTN/HDTN을 통합한 LNIS 검증 플랫폼 구축 완료
• 114-bit 펨토초 가상 송신 시각(T*ᵢ) 및 보충 LNAV(SB3)/전리층(SB4) 확장 설계를 통해 무손실 지연 측위 달성
• DTN/HDTN 전파 지연(Δt)이 3차원 위치 왜곡 없이 수신기 시계오차(dt_r)로 정확히 분리·흡수됨을 수학적·실험적으로 실증
■ 주요 참고문헌 (Selected References)
• [1] NASA, LunaNet Signal-In-Space Recommended Standard - Vol. A: Augmented Forward Signal (AFS), v1.0 / V5.0 (pp. 34-38), 2025.
• [2] CCSDS, CCSDS Bundle Protocol Specification, CCSDS 734.2-B-1, 2015. / IETF RFC 5050 & RFC 9171.
• [3] Kocabas, S. E., & Atalar, A., "Binary Sequences with Low Aperiodic Autocorrelation for Synchronization," IEEE Comm. Lett., 2003.
• [4] IS-GPS-200N (Section 20.3.3) / u-blox ZED-F9T Integration Manual (UBX-20033630) / RTKLIB 2.4.3 & PocketSDR-AFS.
한국항공우주학회 학술발표회 (KSAS Conference) | LNIS: Lunar Navigation & Delay-Tolerant Networking Integration System