## Slide 1
한국항공우주학회 학술발표회 (KSAS Conference Presentation)
달 탐사 항법신호(LunaNet AFS)의 우주 지연감내네트워크(DTN/HDTN) 전송을 위한 프레임 부호화 및 시계오차 흡수 기반 측위 검증 시스템 설계
Design and Verification of an AFS Frame Encoding and Clock-Bias-Absorbing PVT Testbed over Delay-Tolerant Networks for Lunar Navigation
발표자: 홍길동 | 공동저자: 김항공, 이우주 소속: 우주항법연구실 (Space Navigation & Communication System Lab.)

## Slide 2
1. 연구 배경 및 목표 (Motivation & Objectives)
NASA LunaNet AFS 표준과 우주 지연감내네트워크(DTN/HDTN) 통합 검증의 필요성
한국항공우주학회 학술발표회 (KSAS) | LNIS: Lunar Navigation & DTN Integration System | 2 / 10
🌌 연구 배경 (Lunar PNT & Space Internet)
• 아르테미스(Artemis) 등 달 탐사 임무 확대로 달 궤도/표면 전용 항법·통신 인프라 표준화 진행
• NASA LSIS (LunaNet Signal-In-Space) Vol. A v1.0 / V5.0: 달 증강 순방향 항법 신호(AFS) 물리 프레임 표준 제정
• 우주 링크 특성: 장거리 전파 지연(Δt), 천체 가림(Occultation)에 의한 간헐적 단절 발생
• CCSDS / RFC 기반 DTN(ION-DTN) 및 고속 파이프라인 NASA HDTN 번들 프로토콜 도입 필수
🎯 핵심 연구 질문 및 검증 목표
• 과제 1 [물리 프레임 전송 무결성]: NASA LSIS 6,000-bit AFS 프레임(BCH + 5G NR LDPC + 98×60 인터리빙)이 이기종 DTN/HDTN 번들 파이프라인을 거쳐 무손실 복원되는가?
• 과제 2 [지연 의사거리 시계오차 흡수]: 네트워크 전달 지연(Δt = R - S)이 의사거리(P'ᵢ = Pᵢ + c·Δt)에 반영될 때, 단독측위(SPP) 해법기가 이를 3차원 위치 왜곡 없이 수신기 시계오차(dt_r)로 분리·흡수하는가?
• 해결책: 실제 ZED-F9T 수신기 + 표준 C/C++ 코덱 + RTKLIB 기반 종단간(End-to-End) 실증 플랫폼 LNIS 구축

## Slide 3
2. 적용 국제 표준 및 오픈소스 근거 (Standards & References)
NASA 공식 기술 표준 문서 및 검증된 항공우주·위성항법 오픈소스 기반 구현
한국항공우주학회 학술발표회 (KSAS) | LNIS: Lunar Navigation & DTN Integration System | 3 / 10
📘 NASA LSIS AFS 표준 근거
• NASA LSIS Vol. A v1.0 (2025.02) 및 Baseline V5.0 상세 규격 (pp. 34–38)
• SP (68 bits): Table 12 고정 동기 패턴 (0xCC63F74536F49E04A), Kocabas & Atalar (2003) 최소 비주기 자기상관 부호
• SB1 (52 bits): Section 3.3 (51,8) Systematic BCH 부호화 (생성다항식 107_8)
• SB2~SB4 (5,880 bits): CRC-24Q + 3GPP TS 38.212 5G NR QC-LDPC (BG2) + 98×60 블록 인터리버
🛰️ GNSS & RTKLIB 측위 근거
• IS-GPS-200N (Section 20.3.3): GPS L1 C/A LNAV 300-bit 서브프레임 1~3 궤도력 및 SF4 Page 18 Klobuchar 전리층 모델
• u-blox ZED-F9T-10B Manual (UBX-20033630): UBX-RXM-RAWX 및 UBX-RXM-SFRBX 원시 패킷 파싱
• RTKLIB 2.4.3 (pntpos.c / ephemeris.c): 가우스-뉴턴 반복 최소자승법 4미지수 (x, y, z, c·dt_r) SPP 엔진
🌐 오픈소스 코덱 & 우주 DTN
• LANS-AFS-SIM (T. Ebinuma, 2025): AFS 프레임 부호화, Weil PRN(10,230 chips), 90초 RF I/Q 합성
• PocketSDR-AFS (T. Takasu & T. Ebinuma): 비동기 RF 상관 추적(pocket_trk) 및 LDPC 복호화
• LDPC-codes (R. M. Neal): 희소행렬 확률 전파(Belief Propagation) 복호기
• NASA ION-DTN & HDTN: RFC 5050 / 9171, CCSDS 734.2-B-1 번들 전송

## Slide 4
3. LNIS 종단간 시스템 아키텍처 (System Architecture)
송신 노드(Sender) ↔ DTN/HDTN 우주 링크 어댑터 ↔ 수신 노드(Receiver) 분리형 구조
한국항공우주학회 학술발표회 (KSAS) | LNIS: Lunar Navigation & DTN Integration System | 4 / 10
① 송신 노드 (Sender Node)
• ZED-F9T 실시간 COM 수집 또는 .ubx / .graw 파일 입력
• 원시 관측값으로 송신 Reference PVT 산출 (장비 자체 NAV-PVT 미사용)
• 시험 모드별 부호화 수행:
• 1) GNSS_RAW: 가상 송신 시각 T*ᵢ 변환
• 2) AFS_METADATA: 위성별 6,000-bit AFS 프레임 생성
• 3) IQ_SAMPLE: 90초 RF I/Q 이진 파일 합성
• 원본 의사거리 및 Reference PVT는 전송 번들에서 완전 제외 (정답 유출 방지)
② DTN / HDTN 우주 링크 계층
• 4가지 이기종 어댑터 경로 조합 지원:
• • DTN(ION) → HDTN
• • DTN(ION) → DTN(ION)
• • HDTN → DTN(ION)
• • HDTN → HDTN
• SDR 힙 크기, 파이프라인 번들 용량, TCPCL 세그먼트, 스토리지 삭제 정책 동적 제어
• 시험 시작 시각(S)부터 수신 완료 시각(R)까지의 실제 네트워크 전파 지연 Δt = R - S 측정
③ 수신 노드 (Receiver Node)
• 번들 도착 즉시 SHA-256 및 프레임 무결성 검증
• AFS 98×60 디인터리빙 → 5G NR LDPC 복호 → CRC-24Q 검증
• 도착 시각 R과 복원된 T*ᵢ로 지연 의사거리 재계산: P'ᵢ = c·(R - T*ᵢ) = Pᵢ + c·Δt
• 네이티브 RTKLIB pntpos() 호출하여 수신 PVT 산출
• 계산 완료 후 송신 노드에 REST로 Reference PVT를 조회하여 위치 오차 및 시계오차 잔차 대조

## Slide 5
4. NASA LSIS 6,000-Bit AFS 물리 프레임 구조
NASA LSIS Vol. A v1.0 / V5.0 (pp. 34–38) 기반 부호화 및 98×60 블록 인터리빙 파이프라인
한국항공우주학회 학술발표회 (KSAS) | LNIS: Lunar Navigation & DTN Integration System | 5 / 10
📐 물리 프레임 파이프라인 (총 6,000 Symbols = 750 Bytes, 500 sps 기준 12초 주기)
• [비인터리빙 헤더 120 symbols] = SP (68 symbols, 0xCC63F74536F49E04A) + SB1 (52 symbols, FID 2b + TOI 7b → MSB 1b 직결 + (51,8) BCH 51b)
• [블록 인터리빙 페이로드 5,880 symbols] = SB2 (2,400 sym) + SB3 (1,740 sym) + SB4 (1,740 sym) → 98열 × 60행 행렬(열 방향 쓰기, 행 방향 읽기)
• 최종 전송 비트열: [ SP (68) ][ SB1 (52) ][ 98×60 Interleaved SB2 · SB3 · SB4 (5,880) ] = 6,000 bits / satellite
🔍 왜 SP는 모든 위성이 동일한 68-bit(0xCC63..E04A)인가?
• CDMA 의사난수 확산 코드(Weil 10,230 chips)로 위성 간 채널 분리는 이미 완료됨
• SP는 시간 영역에서 6,000-bit 프레임의 시작 경계(Bit 0)와 위상 반전(±1)을 찾는 프리앰블
• Kocabas & Atalar(2003) 최소 비주기 자기상관 부호(PSL = 4)를 사용하여 메인 피크(+68) 대비 부엽을 17:1로 억제
⏱️ 왜 위성 시각은 Week · ITOW · TOI 3단계로 나뉘는가?
• 12초마다 30비트 전체 시각을 보내는 대신 계층적 분할로 대역폭 절약:
• • SB1 (12초 주기): TOI (7 bits, 0~99 카운터, 12초 단위 증가)
• • SB2 (2시간 주기): Week (13 bits) + ITOW (8 bits, 2시간=7,200초 단위 구간)
• 결합 공식: TOW (초) = ITOW × 7,200 + TOI × 12

## Slide 6
5. 측위 검증용 확장 서브프레임 설계 (LNIS-AFS-GNSS-v5)
SB3(보충 LNAV 궤도력) 및 SB4(114-bit 펨토초 가상 송신 시각 + 전리층 모델) 비트 배치
한국항공우주학회 학술발표회 (KSAS) | LNIS: Lunar Navigation & DTN Integration System | 6 / 10
📦 SB3 (846 Data Bits): 무손실 LNAV 보충 항법정보
• 공통 헤더 (57 bits): type(6b=63) + version(8b=5) + block(3b=3) + epochIndex(32b) + PRN(8b)
• 항법 존재 플래그 (1 bit): hasNavigation
• 보충 GPS LNAV 파라미터 (459 bits):
• • SB2 양자화 시 생략되는 조화 섭동 보정항 (Crs, Crc, Cus, Cuc, Cis, Cic)
• • 군지연(TGD), 궤도 경사각 변화율(i_dot, Ω_dot), 평균운동 보정(Δn)
• • GPS 이심률(2⁻³³)과 AFS SB2 이심률(2⁻³²) 스케일 차이에 따른 LSB 1-bit 잔여분 완벽 보존
• 미사용 패딩 (329 bits): 교대 패턴 010101... 채움
⚡ SB4 (846 Data Bits): 114-Bit 가상 송신 시각 & 전리층
• 공통 헤더 (57 bits) + 관측 순서(8b) + Week(16b) + TOW(64b double)
• 가상 송신 시각 T*ᵢ (114 bits): Unix 정수 초(64b) + 초 미만 Femtosecond(50b, 10⁻¹⁵ s)
• 관측 품질 (48 bits): Doppler(32b float) + C/N₀(8b) + 추적 상태(8b)
• 전리층 보정 (249 bits): 존재 플래그(1b) + PRN(8b) + LNAV SF4 Page 18 Klobuchar 8계수(240b)
• 시험 시작 시각 S (114 bits): Unix 정수 초(64b) + Femtosecond(50b)
• 핵심 의의: 빛은 1 ns에 0.3 m 이동 → 114-bit 펨토초 표현으로 의사거리 양자화 오차를 0으로 제거!

## Slide 7
6. 수학적 모델: 전파 지연 주입 및 수신기 시계오차 흡수 원리
원래 위성 송신 시각(SB1/SB2)과 가상 지연 송신 시각(SB4)의 이중 활용 및 4미지수 방정식 증명
한국항공우주학회 학술발표회 (KSAS) | LNIS: Lunar Navigation & DTN Integration System | 7 / 10
🧭 두 가지 송신 시각의 엄격한 역할 분리
• 1) 원래 위성 송신 시각 t_tx (SB1/SB2 수록):
• • 위성이 실제로 신호를 쏜 GNSS 시각 (t₀)
• • RTKLIB satpos()에서 케플러 궤도 방정식을 풀어 위성의 3차원 위치 (Xᵢ, Yᵢ, Zᵢ)와 위성 시계오차(dtˢᵢ)를 계산하는 데 사용
• 2) 보정 가상 송신 시각 T*ᵢ (SB4 수록):
• • 송신 노드가 시험 시작 시각(S)에 생성: T*ᵢ = S - (Pᵢ / c)
• • 수신 노드가 도착 시각(R, Δt = R - S)에 지연 의사거리 복원:
• P'ᵢ = c · (R - T*ᵢ) = c · (R - S + Pᵢ/c) = Pᵢ + c·Δt
📐 4미지수 연립방정식과 시계오차(dt_r) 흡수 증명
• N개 위성(N ≥ 4)에 대한 가우스-뉴턴 관측 방정식:
• Pᵢ + c·Δt = √((Xᵢ-x)² + (Yᵢ-y)² + (Zᵢ-z)²) + c·dt_{r,rx} - c·dtˢᵢ + Iᵢ + Tᵢ
• 자코비안 행렬 H의 i번째 행: Hᵢ = [ -eᵢₓ, -eᵢᵧ, -eᵢ₂, 1 ]
• 모든 위성에 동일하게 더해진 c·Δt는 H 행렬의 4번째 열(모든 원소가 1)과 100% 선형 종속!
• 결과 1: 3차원 위치 해 (x, y, z)는 기하학적 시선각이 불변이므로 원본 위치 그대로 유지
• 결과 2: 공통 지연 Δt는 전량 수신기 시계오차로 흡수 → dt_{r,rx} = dt_{r,ref} + Δt
• 검증 지표 (Time Residual): δt_{res} = (dt_{r,rx} - dt_{r,ref}) - Δt ≈ 0

## Slide 8
7. 네이티브 PVT 계산 흐름 및 90초 RF I/Q 신호 추적
Java(Spring Boot) ↔ JNA ↔ C/C++ Native Codec (libLnisAfsCodec.so) 연동 파이프라인
한국항공우주학회 학술발표회 (KSAS) | LNIS: Lunar Navigation & DTN Integration System | 8 / 10
⚙️ NativePvtCodec & lnis_pvt.c 실행 단계
• Step 1: 입력 레코드(NavigationUpdate / ObservationEpoch) 시간순 순회
• Step 2: LNAV 10-word 서브프레임을 decode_frame()으로 파싱하여 RTKLIB nav_t(eph_t 및 Klobuchar ion_gps[8]) 누적 갱신
• Step 3: GPS week rollover 보정 및 유효 궤도력(satpos) 보유 위성 선별
• Step 4: RTKLIB pntpos() 호출 → 가우스-뉴턴 반복 최소자승법으로 ECEF 위치(m), 속도(m/s), 수신기 시계오차(dt_r) 산출
• Step 5: 측위 해 유효성(positionValid, velocityValid) 및 사용 위성 수 반환
📻 IQ_SAMPLE 모드: 90초 RF 합성 및 비동기 추적
• 송신 측 (afs_sim): 관측된 위성별 6,000-bit AFS 프레임을 Weil PRN 코드로 확산·변조하여 90초 분량 RF 베이스밴드 I/Q 이진 파일 생성 (거리 감쇠 20,200 km 적용)
• 수신 측 (pocket_trk): 20배속 고속 파일 재생(06-file-replay.patch 동기화 적용) 및 2 ms 상관 추적 수행
• 복호 성공 채널에서 $IQAFS(복원된 SB2/SB3/SB4 비트)와 $IQOBS(추적 의사거리·도플러) 추출
• 외부 JSON 항법 보조 없이 RF 신호 자체에서 복원한 궤도력과 의사거리만으로 지구 PVT 계산 성공

## Slide 9
8. 실험 검증 결과 (Experimental Verification Results)
3대 시험 모드(GNSS_RAW, AFS_METADATA, IQ_SAMPLE) 종단간 복원 무결성 및 PVT 비교
한국항공우주학회 학술발표회 (KSAS) | LNIS: Lunar Navigation & DTN Integration System | 9 / 10
Verification Metric | Mode 1: GNSS_RAW | Mode 2: AFS_METADATA (v5) | Mode 3: IQ_SAMPLE (90s RF)
전송 데이터 단위 | JSON (LNIS-DELAY-RAW-v2) | 6,000-bit AFS 물리 프레임 (750 B/SV) | 90초 RF Baseband I/Q BIN + Manifest
부호 복원 / 무결성 | SHA-256 일치 (100%) | BCH + 5G NR LDPC + CRC-24Q (100%) | 상관 추적 Lock + $IQAFS CRC (100%)
의사거리 반영 수식 | P'ᵢ = Pᵢ + c·Δt | P'ᵢ = c·(R - T*ᵢ) = Pᵢ + c·Δt | RF 코드 위상 상관 추적 ($IQOBS)
3D 위치 해 차이 (¦Δr¦) | < 10⁻³ m (왜곡 없음) | < 10⁻³ m (왜곡 없음) | 수 미터 이내 (RF 열잡음 σ 반영)
수신기 시계오차 (dt_{r,rx}) | dt_{r,ref} + Δt (전량 흡수) | dt_{r,ref} + Δt (전량 흡수) | 추적 샘플 에폭 기준 시계오차
시계오차 시간 잔차 (¦δt_{res}¦) | ≈ 0.000 s (< 1 μs) | ≈ 0.000 s (< 1 μs) | 해당 없음 (비지연 RF 추적 시험)
최종 검증 판정 (Verdict) | PASS / MEASURED | PASS / MEASURED | PASS / MEASURED
✅ 실험 핵심 결론
• 네트워크 전파 지연 Δt로 인해 의사거리가 수백만 미터(c·Δt) 증가하더라도, 3차원 ECEF 위치 좌표는 흔들리지 않고 수신기 시계오차(dt_r)로 100% 흡수됨을 실증!

## Slide 10
9. 결론 및 향후 연구 계획 (Conclusion & Future Work)
달 탐사 항법·통신 통합 검증 플랫폼 구현 요약 및 확장 로드맵
한국항공우주학회 학술발표회 (KSAS) | LNIS: Lunar Navigation & DTN Integration System | 10 / 10
📌 연구 요약 및 학술적·기술적 기여
• NASA LSIS Vol. A v1.0 / V5.0 표준 기반 6,000-bit AFS 물리 프레임과 우주 DTN/HDTN을 결합한 종단간 검증 테스트베드(LNIS) 독자 구축
• SB3(보충 LNAV 궤도력) 및 SB4(114-bit 펨토초 가상 송신 시각 + Klobuchar 전리층) 확장 설계를 통해 양자화 손실 없는 지연 측위 파이프라인 완성
• 공통 네트워크 전파 지연(c·Δt)이 가우스-뉴턴 최소자승 해법기에서 3차원 위치 왜곡 없이 수신기 시계오차(dt_r)로 분리·흡수됨을 수학적·실험적으로 규명
• GNSS_RAW, AFS_METADATA, IQ_SAMPLE 3대 모드 및 4가지 DTN/HDTN 라우팅 경로 전체에서 완전한 복호 무결성 달성
🚀 향후 연구 및 확장 계획 (Future Work)
• 다중 위성군(Multi-GNSS: GPS, Galileo, BeiDou) 동시 결합 측위 및 위성군 간 시스템 시간 오프셋(ISB) 분리 검증
• 달 궤도선(LRO/Relay Satellite) 실제 케플러 궤도력 및 달 표면 좌표계(LPA / ME Frame) 기반 달 현지 PVT 계산기 확장
• 장시간 우주 링크 단절(Disruption) 및 다중 홉(Multi-hop) DTN 수탁 전송(Custody Transfer) 시나리오에서의 연속 항법 성능 평가
• 감사합니다. (Q & A)